Genişband veri iletim sistemleri

Geniş band veri iletim sistemleri, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla bu Cetverlde yer alan Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

| Frekans Bandı | Maksimum Çıkış Gücü ve/veya Güç Yoğunluğu Limiti | Spektrum Erişim ve Girişimi Önleme Gerekleri | Kanal Aralığı | Referans Standart | Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 2400-2483.5 MHz | 100 mWe.i.r.p | Not 3 |  | TS EN 300328 | FHSS modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum e.i.r.p yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./MHz’dir. |
| b | 5150-5350 MHz | 200 mW ortalama e.i.r.p Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 10 mW/1 MHz’dir. | Not 1, 2, 3 ve 4 |  | TS EN 301893 | Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir. Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. |
| c | 5470-5725 MHz | 1 W ortalama e.i.r.p Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 50 mW/MHz değeri ile sınırlı olacaktır. | Not 1, 2, 3 ve 4 |  |  | Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir. |
| ç | 5725-5875 MHz | 2 W ortalama e.i.r.p Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 100 mW/MHz değeri ile sınırlı olacaktır | Not 1, 2, 3 ve 4 |  | TS EN 302502 | Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir. 01 Ocak 2019 tarihinden sonra bu sistemler bu band içerisinden kaldırılacak ve kullanılmayacaktır. |
| d | 17.1 - 17.3 GHz | 100 mWe.i.r.p | Not 3 ve 4 |  |  | Sadece Sabit ve transmisyon amaçlı olarak kullanılacaktır. Bu band içerisindeki diğer sistemlere enterferenas yaratmayacaktır. Çapı 70 cm'den büyük olan antenler kullanılamaz. . |
| e | 57-66 GHz | 40 dBm (Ortalama e.i.r.p.) Maksimum ortalama e.i.r.p yoğunluğu 13 dBm/ MHz’dir. | Not 3 |  | TS EN 302567 | Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır. |
|  |  |  | Not 3 Not 5 Not 6 Not 7 Not 8 |  | EN 302567 | Açık alanlarda sabit olarak kullanılabilecektir. |

Not 1:   5250-5350 MHz,5470-5725 MHz ve 5725-5875 MHz bandlarında çalışan cihazların TS EN 301893, TS EN 302502 standardlarında tanımlanan RF  algılayıcı  (radar)  sistemleri  ile  uyumlu  çalışması  ve  bu  bandlarda çalışan  radar  sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

Not 2:     5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz ve 5725-5875 MHz bandlarında bulunan cihazlar TPC kabiliyetine sahip 			   olmalıdır.

Not 3: 	    Sadece tümleşik veya tahsisli anten kullanılacaktır.

Not  4:    Bu  bandlarda  çalışan  cihazlarda  radar  sistemlerini  olumsuz  etkilememek  için  gerekli  önlemlerin  alınması

zorunludur.

Not 5:     Açık alanda kurulan erişim telsiz sistemlerindeki her bir anten ve/veya tümleşik cihaz için, antenin merkezinden dik olacak şekilde en az 15 (On beş) metrelik güvenlik mesafesi (bu mesafe içerisinde yaşam alanı bulunmayacaktır.) uygulayarak telsiz cihazlarını kurup işletmek zorundadırlar.

Not 6:     Kullanılacak tümleşik antenin yükseklik ve genişlik değerleri en fazla 40 cm olacaktır.

Not 7:     Bina üzeri kurulumlarda, cihaz ve antenler binanın çatı/damından en fazla 4 metre olacak şekilde kurulabilir. Yere kurulu olan (bina üstü veya herhangi bir yapı üzeri olmayan) kulelerde bu kısıt aranmamaktadır.

Not 8:     Geçici Madde: Bu sistemler, 01 Temmuz 2024 tarihine kadar kurulup kullanılabilecektir.